МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОГАШЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

СОВЕТ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

с. Богашево

25.06.2015   № 21

50-ое собрание 3-го созыва

Об утверждении нормативов градостроительного

проектирования муниципального образования

«Богашевское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 1 статьи 29.4, главы 3.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3.5. статьи 3 Положения о составе, порядке подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Богашевское сельское поселение», утвержденного решением Совета Богашевского сельского поселения от 05.02.2015 № 4, рассмотрев разработанный Администрацией Богашевского сельского поселения проект местных нормативов градостроительного проектирования, проведя процедуру открытого голосования,

СОВЕТ БОГАШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:

- Утвердить нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Богашевское сельское поселение» (прилагается).

- Разместить утвержденные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования  «Богашевское сельское поселение» в федеральной государственной информационной системе территориального планирования на сайте по адресу:

http://fgis.minregion.ru в срок, не превышающий пяти дней со дня утверждения нормативов.

- Направить настоящее решение Главе Богашевского сельского поселения для подписания, опубликования в печатном средстве массовой информации официального издания «Информационный бюллетень Богашевского сельского поселения» и размещения на официальном информационном сайте Богашевского сельского поселения в сети «интернет» (адрес сайта htpp:// www.bogashovo.tomsk.ru).

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и регистрации в установленном законом порядке.

Председатель Совета

Богашевского сельского поселения                                                                                  В.И. Гауэр

Глава Богашевского сельского поселения                                                              А.В. Мазуренко

Татьяна Викторовна Ермакова, 8 (3822) 931-193, в дело № 01-02

УТВЕРЖДЕНО:

решением Совета Богашевского сельского поселения

от 25.06.2015 № 21

# Нормативы градостроительного проектирования

# Богашевского сельского поселения

# Общие положения

  - Нормативы градостроительного проектирования Богашевского сельского поселения (далее - Нормативы) разработаны на основании Градостроительного кодекса Российской Федерации в целях установления совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения сельского поселения, относящимися к областям: электроснабжения; теплоснабжения; газоснабжения; водоснабжения; водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры и массового спорта; образования, здравоохранения; утилизации и переработки бытовых отходов и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения сельского поселения в соответствии с  Генеральным планом Богашевского сельского поселения, утвержденным решением Совета  Богашевского сельского поселения от 26.12.2013 № 66 (разработчик ОАО «РосНИПИУрбанистика», г.Санкт-Петербург).

  - Нормативы разработаны с целью решения  следующих задач:

1) установление минимального набора показателей, расчет которых необходим при разработке Генерального плана, документации по планировке территории, а также внесение в них изменений;

2) создание условий для планирования территорий Богашевского сельского поселения под размещение объектов, обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности человека, в том числе,  объектов социального и коммунально-бытового назначения, инженерной и транспортной инфраструктур;

3) обеспечения доступности объектов социального и коммунально-бытового назначения для населения;

4) обеспечение оценки качества документов территориального планирования, документации по планировке территории в плане соответствия их решений целям повышения качества жизни населения.

2. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами и их уровень территориальной доступности.

Обоснования расчетных показателей

### 2.1.  Объекты, относящиеся к области электроснабжения.

2.1.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовое потребление электроэнергии | млн. кВт ч | 39,38 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.1, таблица 10.1.4 |
| 2 | Максимальная электрическая нагрузка | МВт | 7,43 |  |  |
| 3 | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки | час. | 5300 |  |  |

2.1.2. Обоснование расчетных показателей:

Нормативы электрических нагрузок жилищно-коммунального сектора установлены Генеральным планом Богашевского сельского поселения  (материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.1, таблица 10.1.4)  в соответствии с  «Нормативами для определения расчетных электрических нагрузок зданий (квартир), коттеджей, микрорайонов (кварталов) застройки и элементов городской распределительной сети», утвержденными приказом Минтопэнерго России от  29.05.1999 № 213

(с изменениями и дополнениями в соответствии с  «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей РД 34.20.185-94».

### 2. 2.  Объекты, относящиеся к области теплоснабжение.

2.2.1   Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельная норма теплопотребления на горячее водоснабжение | Вт/чел | 376 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.2 |
| 2 | Максимальный тепловой поток | МВт (т) | 170,47 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.2 таблица 10.2.4 |
| 3 | Тепловые нагрузки на отопление жилых зданий | МВт | 117,86 |  |  |

2.2.2   Обоснование расчетных показателей:

Норматив тепловых нагрузок потребителей установлены  Генеральным планом Богашевского сельского поселения    (материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.2, таблица 10.2.4)  в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» (актуализированная редакция СНиП 23-01-99), СП 124.13330.2012  «Тепловые сети» (актуализированная редакция  СНиП 41-02-2003) и СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения".

2.3.  Объекты, относящиеся к области газоснабжение.

2.3.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее потребление природного газа на пищеприготовление | тыс. м3/год | 3178,7 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.3, таблица 10.3.3; таблица 10.3.4. |
| 2 | Потребление природного газа на отопление и потребительские нужды населения в период проектного срока | м3/час | 21 198,8 |  |  |

2.3.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив газопотребления природного газа на бытовые нужды установлен Генеральным планом Богашевского сельского поселения    (материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.3, таблицы 10.3.3; 10.3.4)  в соответствии с  укрупненными показателями потребления (СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб») на базе прогноза социально-экономического развития населения МО «Богашевское сельское поселение».

2.4.  Объекты, относящиеся к области водоснабжения.

2.4.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды, в том числе: |  |  | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.4, таблица 10.4.2; таблица 10.4.3 |
|  | максимальный расход воды | тыс. м3/сутки | 4,715 |  |  |
|  | среднесуточный расход воды | м3/сутки | 3,934 |  |  |
| 2 | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | литр/сек | 6,3 |  |  |
| 3 | Расход воды на один внутренний пожар | литр/сек | 2,5 |  |  |
| 4 | Водопотребление на производствен ные нужды (15% от ХПВ) | тыс. м3/сутки | 0,71 |  |  |

2.4.2  Обоснование расчетных показателей:

Норматив водопотребления установлен Генеральным планом Богашевского сельского поселения (материалы по обоснованию,  глава 10, раздел 10.4, таблицы 10.4.2; 10.4.3) в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*), СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»  (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85), СП 10.13130.2009  «Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод», СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».

2.5.  Объекты, относящиеся к области водоотведения.

2.5.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м3/сутки | 3,635 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 10, раздел 10.5, таблица 10.5.1 |
| 2 | Сточные воды от промышленных предприятий | тыс. м3/сутки | 0,54 |  |  |
| 2.5.2 Обоснование расчетных показателей. |

Нормативы водоотведения установлены Генеральным планом Богашевского сельского поселения (материалы по обоснованию,  глава 10, раздел 10.5, таблица 10.5.1) в соответствии с СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85).

  - Автомобильные дороги местного значения.

2.6.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 99 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 9, раздел 9.1 |
| 2 | Плотность автомобильных дорог общего пользования | км/ тыс.км2 | 370 |  |  |
| 2.6.2 Обоснование расчетных показателей. |

Нормативы улично-дорожной сети установлены Генеральным планом Богашевского сельского поселения  (материалы по обоснованию, глава 9, раздел 9.1) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты дошкольного образования.

2.7.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность дошкольными образовательными организациями | мест/ тыс.чел | 66 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 6, таблица 6.3 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности дошкольных образовательных организаций | м | 300 | СП 42.13330.2011 "Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" |  |

2.7.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Богашевского сельского поселения (материалы по обоснованию, глава 6, таблица 6.3) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты начального  общего, основного общего и среднего общего образования.

2.8.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения. | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспеченность общеобразовательными организациями | мест/ тыс.чел | 88 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 6, таблица 6.3 |
| 2 | Радиус пешеходной доступности общеобразовательных организаций, в том числе: | км |  | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Таблица 5 |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 2 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 4 |  |  |
| 3 | Радиус транспортной доступности общеобразовательных организаций (в одну сторону), в том числе: | минут |  |  |  |
|  | I ступень обучения – начальное общее, (не более) |  | 15 |  |  |
|  | II-III ступень обучения – основное общее, среднее общее, (не более) |  | 30 |  |  |

2.8.1 Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами начального  общего, основного общего и среднего общего образования и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Богашевского сельского поселения (материалы по обоснованию, глава  6, таблица 6.3) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области здравоохранения

2.9.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Потребность в амбулаторной помощи, на 1000 жителей | посещений/ смена | 17,6 | СП 30-102-99 "Планировка и застройка территорий малоэтажного строительства" | Приложение Б |
| 2 | Потребность в поликлинической помощи, на 1000 жителей | м2 общей площади | 50 |  |  |
| 3 | Радиус доступности объектов амбулаторно-поликлинической помощи | мин | 30 (с исполь зованием транспорта) | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений", | Таблица 5 |

2.9.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности дошкольными образовательными организациями и их уровень территориальной доступности установлены в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) и СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства».

  - Объекты, относящиеся к области физической культуры и массового спорта.

2.10.1   Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 на 1000 чел. | 1949 | Генеральный план Богашевского сельского поселения | Материалы по обоснованию, глава 6, таблица 6.3 |
| 2 | Спортивные залы | м2 пола на 1000 чел. | 350 |  |  |
| 3 | Бассейны | м2 зеркала воды на 1000 чел. | 25 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение Ж |

2.10.2   Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами физической культуры и массового спорта и их уровень территориальной доступности установлены Генеральным планом Богашевского сельского поселения (материалы по обоснованию проекта, глава 6, таблица 6.3) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

  - Объекты, относящиеся к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

2.11.1  Расчетные показатели:

| № п/п | Виды объектов | Единица измерения | Норматив | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бытовые отходы, в том числе: Твердые: от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом | кг на чел. в год | 190-225 | СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" | Приложение М |
|  |  | литр на чел. в год | 900-1000 |  |  |
|  | от прочих жилых зданий | кг на чел. в год | 300-450 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1100-1500 |  |  |
|  | общее количество по населенному пункту с учетом общественных зданий | кг на чел. в год | 280-300 |  |  |
|  |  | литр на чел. в год | 1400-1500 |  |  |
|  | жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | литр на чел. в год | 2000-3500 |  |  |
|  | смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков | литр на чел. в год | 8-20 |  |  |
|  |  | кг на чел. в год | 5-15 |  |  |

2.11.2  Обоснование расчетных показателей.

Нормативы по обеспеченности объектами, относящимися к области утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов, установлены  в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*).

3.  Правила и область применения нормативов градостроительного проектирования.

3.1.  Действие местных нормативов распространяется на всю территорию Богашевского сельского поселения.

Нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с подготовкой  Генерального плана Богашевского сельского поселения,  разработкой документации по планировке территории независимо от организационно-правовых форм.

3.2.  Совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения Богашевского сельского поселения производится для определения местоположения планируемых к размещению объектов местного значения сельского поселения в Генеральном плане Богашевского сельского поселения, зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека на территории Богашевского сельского поселения.

3.3.  При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения,  в целях подготовки и внесения изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Богашевского сельского поселения, документации по планировке территории, следует учитывать наличие на территории Богашевского сельского поселения в границах территорий таких же объектов, их параметры (площадь, ёмкость, вместимость), нормативный уровень территориальной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов.

При определении границ зон планируемого размещения объектов местного значения следует учитывать параметры объектов местного значения и нормы отвода земель для таких объектов.

3.4.  Нормативы применяются:

-  при подготовке, согласовании и утверждении Генерального плана и Правил землепользования и застройки Богашевского сельского поселения, а также  при внесении изменений в  указанные документы;

- при подготовке и утверждении документации по планировке территорий Богашевского сельского поселения.

- при проверке документации по планировке территории на соответствие Генеральному плану, Правилам землепользования и застройки Богашевского сельского поселения, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- при проведении публичных слушаний по внесению изменений в Генеральный план и  Правила землепользования и застройки Богашевского сельского поселения, документации по планировке территорий.

Глава Богашевского сельского поселения                                                         А.В. Мазуренко